环保溶剂ZYT

ZYT是一款中荣自己研发的低凝点环保溶剂，不含芳烃，对多种树脂均有良好溶解力，馏程宽，可以有效改善漆膜外观。

- 物理性质

| 外观 | 无色透明液体 |
| --- | --- |
| 色度(Pt-Co)≤ | 10 |
| 水分，ppm | <500 |
| 密度（20/20℃）,g/cm3 | 1.015-1.019 |
| 折光率（20℃） | 1.375-1.379 |
| 馏程，℃ | 75-150 |

- 性能优势

- 不含芳烃，低毒环保;

- 对聚氨酯树脂、丙烯酸树脂、聚酯树脂、醇酸树脂、环氧树脂等均具有良好的溶解力，试用范围广；

- 凝点低，防冻耐寒，适应区域广；

- 馏程宽，可帮助调节整个溶剂体系的挥发速度；

- 流平性好，能提高光泽度，改善漆膜外观；

- 凝点低，防冻耐寒，适应区域广；

四、适用领域

主要用来代替芳烃，用于木器漆、玩具漆及其他对芳烃有限定的涂料、油墨等产品中。